软件驱动安装说明

第一步：先将光盘里面的文件拷贝到电脑上如图

---------------------------------------------------------------------------------------

第二步：驱动安装：将刚刚拷贝到电脑上的文件夹打开如图

---------------------------------------------------------------------------------------

第三步：根据你购买效果器的类型选择对应文件夹打开，以3.1效果器软件举例说明，打开文件夹后如下图

---------------------------------------------------------------------------------------

根据自己电脑的系统选择对应的文件夹打开：以XP系统举例说明，打开文件夹后如下图

双击该文件按照提示安装驱动，点击下一步，点击完成。

---------------------------------------------------------------------------------------

第四步：连接设备，将效果器的电源打开，如果已经开机工作了，且在面板上操作过，请长按效果器面板上的退出键返回主窗口（因为效果器在面板操作状态下是无法与电脑通讯的）。将USB线的一端插入效果器的USB口，另一端插入电脑的USB口，此时电脑的右下角应当出现如下提示，发现新硬件，如果有弹出安装对话框，按照提示完成即可。

---------------------------------------------------------------------------------------

第五步：验证驱动安装是否成功，并找到COM串口号，首先在桌面“我的电脑”上点右键选择“属性”，调出下图的窗口。然后找到上面的硬件一栏，点那个下面的“设备管理器”

---------------------------------------------------------------------------------------

然后点开设备管理器那个“端口(COM和LPT)”前面的“+”号。这样就能看到你转接线模拟出来的COM口编号了，我这个端口号是12。然后在这个项目上点“右键”选择“属性”。

---------------------------------------------------------------------------------------

然后在出现的属性窗口中找到“端口设置”一栏，点那个“高级”选项。

---------------------------------------------------------------------------------------

看到弹出的窗口中红色圆圈里的COM端口号了吧？就是改这里。

---------------------------------------------------------------------------------------

点开看看，好多端口号啊。然后选1-8没有用的那个端口号就可以了。然后一路点“确定”就OK了。

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

特别说明：选择端口号只能小于9，我们的效果器串口端口范围是1-8。如果没有出现如图

类似红色圈里的COM口，表示驱动没有安装成功或者USB线没有连接好。需重复检查上面步骤。

---------------------------------------------------------------------------------------

电脑一般有多个USB口，在安装驱动线的过程中，有可能某USB口可以，有的不行。不过当所有步骤完成，一切都正常后，要记住“USB转RS-232串口线”用的是哪个USB口，下次也还要插入此USB口，因为如果换USB口的话，系统会分配给不同于前的RS－232串口，会造成不必要的麻烦。

---------------------------------------------------------------------------------------

第六步：运行软件，

双击文件夹中的AEC_Pc_中文

---------------------------------------------------------------------------------------

此时会自动搜索COM口

---------------------------------------------------------------------------------------

连接成功后会出现

---------------------------------------------------------------------------------------

恭喜你现在可以对效果器进行电脑调整。

如果连接失败会出现如图请继续检查以上步骤或联系厂家。

---------------------------------------------------------------------------------------